## Slide 2
Code For Better_Hackthon
瞳科技
智选集装
基于Google TensorFlow框架
深度学习的缺陷检测

## Slide 3
Code For Better_Hackthon
通过视觉传感器获得图像
图像处理
判断编织袋是否有缺陷
控制高精度设备动作
拉丝
原织
裁割
封口
检测
打包
出售
回收
利用
原材料配比搅拌
智选集装
缺陷智能检测装置
不合格产品
合格产品
项目概述

## Slide 4
Code For Better_Hackthon
检测速度慢
检测精度低
检测成本高
机器视觉：5G工业的眼睛
功能内别
识别：甄别物体的物理特征，如外形、颜色、字符、条码OCR/OCV
定位：判断物体位置，校正、引导、套准、对位、跟踪、3D引导
测量：点、线、间距、3D尺寸
检测：形状/轮廓、灰度/色彩、表面缺陷
集装袋缺陷检测技术处于真空期
应用场景

## Slide 5
Code For Better_Hackthon
数据采集与数据集的制作——①检测系统安装
解决方案
摄像机与光源异侧安装，光源、工业相机以及编织袋运动方向在同一平面
挑选合适的曝光时间-不同曝光情况下的缺陷图
(a) （b） （c）
曝光时间较长 曝光时间较短 适当曝光时间

## Slide 6
Code For Better_Hackthon
对图像进行降噪和校正处理，使用霍夫变换检测出矩形区域后进行进行图像分割
数据采集与数据集的制作——②图像预处理
解决方案
· 原始图像包含一定噪声，降低了图像质量——高斯差分滤波器降噪。
· 图像中部分背景图像，这些背景信息会造成计算单元的极大浪费，更可能影响缺陷的提取和识别——霍夫变换检测出矩形区域后进行进行图像分割。

## Slide 7
Code For Better_Hackthon
系统采集足够的样本图像处理得到数据集，通过人工标记方法标记数据集
数据采集与数据集的制作——③制作缺陷识别数据集
解决方案
图像降噪和校正
图像分割

## Slide 8
Code For Better_Hackthon
解决方案
Dense Block
Conv Block
Conv Block
Conv Block
Conv Block
Conv Block
Conv Block
Conv Block
BatchNormalization
Activation ReLu
Conv2d 1×1
BatchNormalization
Activation ReLu
Padding2D
Conv2d 3×3
ML Visuals 结构图

## Slide 9
Code For Better_Hackthon
解决方案
DenseNet结构示意图
DenseNet-121
网络结构配置
通过反复对比，最终确定
DenseNet-121模型结构及网络配置
这种结构设计可以更好的采集
图像中的不同区域
和特征维度下的信息
Input
Conv
Avg-Pool
Dense Block 2
Dense Block 3
Conv
Avg-Pool
Conv
Dense Block 1
Avg-Pool
FC
Softmax
Transition layers

## Slide 10
Code For Better_Hackthon
模型训练
解决方案
非均等损失代价矩阵
训练效果对比
使用交叉熵函数作为损失函数，由于把有缺陷的集装袋预测为无缺陷的集装袋产生的损失较大，因而使用非均等损失代价
对样本进行数据增强操作后训练模型，由于数据集存在轻微正负类不平衡现象，对正类进行重采样，最终模型取得良好效果

## Slide 11
Code For Better_Hackthon
·重庆大学机器视觉算法组长
·中学时期接触创业，创业经历丰富
·机器视觉领域核心期刊论文三篇
·机器视觉发明专利三项
·参加国家自然科学基金
·参与国家级科研项目三项
·各类竞赛奖项三十余项
辅修经管专业多年，指导项目商业模式建构
项目创始人 刘森
光电信息专业排名第一，专业知识储备雄厚
入学以来持续钻研机器视觉，获得多项成果
项目创始人
联系方式：13883821179

## Slide 12
Code For Better_Hackthon
汇集来自车辆、自动化、经济等多学科人才，涵盖项目发展各方面需求
车辆工程专业 专业名列前茅
李鑫
负责深度学习算法开发，SSD算法改进
杨光
研发经理
机自专业 专业名列前茅
互联网加省赛金奖
机器人部落训练营优秀营员
联荣集团集装袋缺陷检测项目
主要负责人之一
负责成像技术及寻找改进合适的3d传感器
王芝琳
生产部经理
优秀结题国创项目一项
挑战杯省赛金奖
南通远景电工电磁线缺陷检测项目主要负责人
负责机械手、机器检测零部件硬件生产迭代
自动化专业 专业排名第一
团队累计获得10余项机器视觉相关荣誉，掌握核心技术，拥有行业眼光
核心团队
立项国家级创新创业项目
云迈科技实习经验
联荣集团集装袋缺陷检测项目
主要负责人之一
技术总监

## Slide 13
Code For Better_Hackthon
基于Google TensorFlow框架的DenseNet的缺陷识别模型
使用适宜的缺陷识别模型，提升性能与准确度
· 建立前面所有层与后面层的密集连接
· 通过特征在channel上的连接来实现特征重用
· 需要更少的参数、更小的计算代价
谷歌技术
结构上具有密集连接的卷积神经网络
任何两层之间都有直接连接，即网络每一层的输入都是前面所有层输出的并集

## Slide 14
Code For Better_Hackthon
·快速准确，模型延展性强。
·适用场合广泛：
视觉信号的故障诊断任务
声音信号的干扰噪声处理任务
各种领域的模式识别任务
性能提高25%
性能提高35%
应用
基于Google TensorFlow框架 创新深度学习算法

## Slide 15
Code For Better_Hackthon
解决集装袋工业生产品控难题，提升行业产品质量
人工抽检
效率低
范围窄
成本高
智选集装
自动检测
全面检测
迅速检测
耗时长
及时检测
VS
费时费力效果不佳
省时省力效果显著
行业—质量与效率的提升

## Slide 16
Code For Better_Hackthon
企业--经济效益的提高
应用单位 南通联荣集团有限公司
经济效益 2021年度产量增长35％
单台机器售价 25万元
应用情况 结合机器视觉人工智能技术，研制的集装编织袋智能检测与分拣设备具备智能化和实用性的特点。目前整套设备在联荣集团已经成功运行，提高了35％的生产效率，已经识别合格集装袋60余万张，实现利润增长850余万元。

## Slide 17
Code For Better_Hackthon
基于激光扫描技术的测量系统
使用激光扫描技术
的测量系统，提升判断产品形变效率
效民机械
使用该系统可降低mask成本、缩短交期、提高产品品质
PCB电路板缺陷检测系统
魅影科技
图像识别定位系统
实现图像之间相对位置方向测量的实时图像采集与处理系统
小獾科技
基于3D视觉的机器人自动充电场站
集感应、扫描、指示、定位功能于一体的自动充电场站
合作案例

## Slide 18
Code For Better_Hackthon
产
人才合作 项目承接
产业联盟 岗前集训
智选集装
教
师生共研 人才培养
专业共建 高校合作
高校
研
技术研发 教材研发
硬件升级 挖掘应用
实验室
产业基地
教育基地
研发基地
通过产、教、研三者结合，促进科技创新人才培养
社会--引领教育&产教融合

## Slide 19
智瞳科技
谢谢观看
Code For Better_Hackthon